SURGICAL REPORT

Patient's name:

Diagnosis for surgery: 両変形性股関節症

Surgical procedure: 左人工股関節全置換術、骨移植術

Date:

Surgeon: 		Supervisor:		Assistants:

Anesthesiologist: Dr.

Method of anesthesia:

Duration of surgery: h min

Blood loss: g			Blood transfusion: g

Transfusion: ml			Amount of urination: g

Surgical finding and process:

全身麻酔下に患者を右下側臥位とし、Hip positionerで恥骨と仙椎が固定され、骨盤が手術台に正確に垂直になっており異常な傾斜がないことを確認した。左下肢をアルコールガーゼで清拭後、イソジンで消毒して手術を開始した。股関節屈曲45度として大転子の後中1/3を通る約10cmの直線状の皮切を加えた。皮下を鋭的に展開して大腿筋膜を展開した。尖刃を用いて大腿筋膜を開窓してメイヨー剪刀で切開した。筋鉤で大殿筋の間を鈍的に分けた。短回旋筋群を展開し、左下肢をやや内旋して坐骨神経を術野から遠ざけた。梨状筋および小転子の位置を同定した。梨状筋にバイクリルを掛けて中枢側で切離した。中殿筋を避けながら電気メスで転子間稜に沿って骨膜下に短外旋筋と後方関節包をまとめて剥離した。電気メスを用いて臼蓋縁に向かってＴ字状に切離した。股関節を屈曲・内転・内旋位として愛護的に大腿骨頭を脱臼した。寛骨臼内の荷重部軟骨は消失していた。

股関節屈曲・内旋位として、大腿骨を軸方向に突き上げて大腿骨頚部を展開した。ボーンソーを用いて大腿骨軸に対して45°の角度で大腿骨頚部の骨切りを行った。骨切りの高さは小転子から一横指中枢とした。大腿骨頭は荷重部が陥没していた。大腿骨頚部の骨切り面を観察すると前捻角は約30度であった。まず寛骨臼の後方4時の方向に後方用のレトラクターを掛けた。次に前方8時の方向に前方用のレトラクターを掛けて大腿骨を前方に避けた。更に後方1時の方向に後方用のレトラクターを掛けて術野を確保した。寛骨臼の前後壁の厚みを確認した。寛骨臼の最も広い部位を中心にしてリーミングを開始した。内板までの距離を確認しながら45mm、47mm、49mmでリーミングを行った。48mmのトライアルを設置し、前後壁および荷重部の被覆度を確認した。生理食塩水2000mlを用いて洗浄を行った。オキシドールでの洗浄も行った。カップ 50mmを外方傾斜角40度、前方開角20度を目標として設置した。ファイナルインパクションを行い、スクリューを11時、12時（cancellous screw 20mm, 30mm）の方向に挿入した。スクリューは充分に効き、カップの設置状態も良好であった。トライアルライナーを挿入した。

箱ノミで大腿骨近位部を形成し、大腿骨頚部の海綿骨を採取した。スターターリーマーで大腿骨遠位をリーミングした。次にサイズ0からラスピングを開始した。サイズ3までラスピングを行った。ステムサイズ 3/132度のネックトライアル、フェモラルヘッド-4mm/ 32mmを装着してトライアルを行った。屈曲70°内転20°内旋60°、伸展0°内転10°外旋40°でも安定した。

髄腔内を1000mlで洗浄した。オキシドールでの洗浄も行った。軟部組織が介在しないように10度のX3 ポリエチレンライナーを2時の方向に挿入した。サイズ3/132度のステムを前捻角 30 °程度つけて大腿骨に挿入した。骨頭径 32mm/ネック長 0mmのフェモラルヘッドでトライアルを施行した。屈曲70°内転20°内旋60°、伸展10°内転10°外旋40°でいずれも安定していた。牽引に対しても安定していることを確認した。ステムテーパー部分の血液の付着や汚れを完全に拭き取り、インサーターを用いてフェモラルヘッド-4mm/ 32mmを槌打して完全に嵌合させた。生食2000mlで洗浄した。

関節内にドレーンを留置し、関節包を0-バイクリルプラスで縫合した。大腿筋膜を0-バイクリルプラスで、皮下を3-0バイクリルプラスで、皮膚はステリストリップで閉創して手術を終了した。

ガーゼカウントを確認した。麻酔からの覚醒が良好で、四肢の運動、感覚に異常がないことを確認して手術室を退室した。術後X-Pでステムが良好に適合していること、異物の残留がないことを確認した。

脱臼肢位：	屈曲70°内転20°内旋60°

伸展10°内転10°外旋40°

でいずれも安定していた。

用いたインプラント

Stryker

Accolade TMZF			size 3/132度

Trident HA (半球タイプ) 	50mm

Femoral head 			-4mm/32mm

X3 Polyethylene liner		50-32mm/10度リップ

cancerous screw 		6.5×20mm×1本、6.5×30mm×1本