# SURGICAL REPORT

Patient's name:

Diagnosis for surgery: 右橈骨遠位端関節内骨折

Surgical procedure: ORIF

(小林メデイカル： アキュロック橈骨遠位端掌側用プレート　スタンダード/右)

Date:

Surgeon:		Supervisor:		Assistants:

Anesthesiologist: Dr.

Method of anesthesia:

Duration of surgery:

Blood loss:			Blood transfusion:

Fluid transfusion: ml		Amount of urination:

Surgical finding and process:

患者を全身麻酔下に仰臥位として右上肢をイソジンで消毒した。橈骨動脈の位置をマーキングした。エスマルヒで駆血してエアーターニケットの圧を250mmHgに維持して手術を開始した。舟状骨結節から近位にFCRの橈側に約7cmの直線状の皮切を加えた。皮下をモスキート鉗子で剥離して前腕筋膜を展開した。尖刃を用いて筋膜を縦切開してFCRおよび橈骨動脈を確認した。FCRと橈骨動脈の間を鈍的に剥離して方形回内筋を展開した。可能な限り橈側で方形回内筋の筋膜を尖刃で縦切開し、エレバトリウムを用いて骨膜上で尺側に剥離翻転して掌側骨片および茎状突起骨片を展開した。骨片間の介在物を摘出した。エレバトリウムを用いて骨折部の骨膜を最小限剥離した。23G針をradiocarpal jointに刺入して橈骨関節面の位置を確認した。橈骨骨幹部にプレートを当てる部位を確保した。エレバトリウムを骨折部に挿入し、これを梃子にして掌側骨片を慎重に整復した。同様にして茎状突起骨片も慎重に整復した。アキュロック橈骨遠位端掌側用プレート（スタンダード/右）を橈骨掌側に設置した。関節面の整復位を維持した状態で末梢骨片の関節面側に1.2 C-wireをプレート越しに1本刺入してプレートの仮固定を行った。透視下にスクリューが軟骨下骨直下に刺入可能なことおよびプレートの設置位置が適切であることを確認した。末梢側のスクリュー刺入の際にvolar tiltとradial inclination を整復することを考慮した上でプレートの微調整を行った。末梢骨片の関節面側に1.2 C-wireをプレート越しにもう1本刺入した。2.0mmでドリリング後、末梢側の穴に2.3mm ロッキングスクリュー（22mm、22mm、22mm、22mm /20mm、20mm）を挿入した。茎状突起に向けてのロッキングスクリューを2本（14mm、16mm）刺入した。プレートを用いてradial inclination の整復を行った。末梢骨片のvolar tiltとradial inclinationが更に整復されることを確認した。1.2 C-wireをプレート越しに2本刺入してプレートの仮固定を行った。整復位を保持しつつ2.8mmでドリリング後、オバールホール中央に3.5mmの皮質骨スクリュー/14mmを軽めに刺入した。1.2 C-wireを抜去後に牽引を掛けて骨折部の短縮を矯正してからオバールホールの3.5mm皮質骨スクリューをまし締めした。2.8mmでドリリング後、中枢側に3.5mmのロッキングスクリューを3本（16mm、12mm）刺入した。手関節を動かして固定性が強固であることを確認した。術野を生食500mlで洗浄した。ドレーンを留置した。方形回内筋、前腕筋膜、皮下を3-0 バイクリルプラスで、皮膚をステープラーで閉創して手術を終了した。術後は前腕から手部までのシーネ固定とした。

術後単純X線像で骨折部の整復位が良好であることおよびプレートの設置位置およびスクリューの刺入部位が適切であることを確認した。麻酔からの覚醒が良好で、四肢の運動、感覚に異常がないことを確認して手術室を退室した。