SURGICAL REPORT

Patient's name:

Diagnosis for surgery: 右上腕骨近位端骨折

Surgical procedure: 骨折観血的手術（小林ﾒﾃﾞｲｶﾙ：Polarus 2 proximal humeral nail）

Date:

Surgeon: 		Supervisor: 		Assistants:

Anesthesiologist: Dr.

Method of anesthesia:

Duration of surgery : h min

Blood loss: 			Blood transfusion:

Fluid transfusion: ml		Amount of urination: ml

Surgical finding and process:

全身麻酔下に患者を仰臥位としてヘッドアップ30度とした(beach chair position)。体をやや健側に寄せて手術台の金属部分が透視の邪魔にならないようにした。右肩から上肢をアルコールガーゼで清拭後、イソジンで消毒して手術を開始した。肩峰の前外側から三角筋の走行に沿って5cmの直線状の皮切を加えた。皮下を電気メスで切離して三角筋を展開した。電気メスを用いて筋膜を切離した。elevatriumで三角筋を繊維方向に鈍的に分け、腱板を展開した。電気メスを用いて繊維方向に切離して上腕骨大結節を展開した。結節間溝は指先で確認した。イメージを健側から入れた。骨頭が棘上筋に引っ張られて回転転位していた。骨頭に2.4 K-wireを刺入して、これを梃子にすることで回転転位を整復した。整復位を保持した状態で透視下に大結節の内側、結節間溝の後方約1.5cmの皮質骨に2.0 K-wireを刺入した。透視下および直視下に刺入位置を確認した。刺入部のみ11.0mm cannulated drillでreamingを行った。2.0mm guide wireを挿入し、上腕骨の半分まで進めた。透視下にguide wireの刺入部位およびguide wireが髄内に入っていることを確認した。nailを皮質骨よりも約5mm下まで挿入し、guide wireを抜去した。L/R screwを挿入するために5.0mm キャニューレ越しに5.0mm プローベを挿入して骨表面に窪みをつけた。3.5mmドリル先端が関節面に達しないようにドリリングし、透視下にスクリュー長を計測した。5.3mm ロッキングキャンセラススクリュー 40mmを刺入した。同様にして後斜方向から37.5mm, 前斜方向から37.5mmの5.3mm ロッキングキャンセラススクリューを刺入した。

近位骨片の形状で回旋転位の程度を判断し、末梢の回旋を調整することで上腕が回旋転位していないことを確認した。遠位にcortical screwを2本(22.5mm、22.5mm)刺入した。術野を生食1000mlで洗浄した。End cap/0mmを挿入後、腱板を2-0 PDSで、皮下を 3-0 PDSで縫合して手術を終了した。術後X-Pで骨折部の整復固定が良好であること、異物の残留がないことを確認した。麻酔からの覚醒が良好で、四肢の運動、感覚に異常がないことを確認して手術室を退室した。